采购需求

# 一、项目概况

合肥客运动态监控中心监控大屏系统已使用多年，目前监控大屏综合视频平台设备出现老化现象，为确保系统的稳定运行和视频显示的清晰度，现更换一套新的拼接控制系统。

二、采购需求

拼接控制系统采购要求如下：

1.兼容性：新建拼接控制系统应与原有的LED大屏显示系统、视频综合管理平台无缝对接，系统对接费用包含在投标人的整体报价之中，另外需要提供无缝对接承诺函。

2.稳定性：由于客运站人流密集，系统需保持长时间稳定运行。

3.清晰度：要求高分辨率显示，确保视频内容清晰可见。

4.易用性：操作界面应简洁明了，便于值班人员快速上手。

5.扩展性：考虑到未来可能的功能扩展，系统应具备升级空间。

# 技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拼接 控制 器机 箱 | 4.5U标准机架式设计，机箱槽位不少于11个 ★通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 可将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出 ★信号输入到信号输出延时≤20ms ★256路画面场景切换到其他256路画面场景延时≤300ms 单个信号源可多屏同步输出；单个信号源可同步跨屏输出 ★支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms 可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整 不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏 可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 可通过客户端软件对整个电视墙或电视墙的某一部分进行M×N自定义分屏，电视墙分屏数量与逻辑屏数量不同 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速 当１路输入输出板卡故障或被拔出时，样机可正常工作 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s 可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理 可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示 ★提供原厂授权函 以上标★项要求提供公安部检测报告复印件证明 | 台 | 1 |
| 输入 板卡 | 输入板：VGA/DVI/HDMI 3款可选。4路视频输入，444采集； 输入分辨率1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz,50Hz通过修改EDID来支持； 带单独音频口； | 块 | 2 |
| 输出 板卡 | 输出板：单板4路VGA/DVI/HDMI可选接口，444输出； 输出分辨率1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz；支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，兼容按照带载输出（基准分辨率时序），最大面积长*宽小于260W均可以配置；典型分辨率举例：2048*1152、1536*1536、2560*960、3840*660.; 支持4路音频输出； | 块 | 1 |

# 注：以上采购需求中5项标有★的产品功能参数为重要参数，供应商所投产品功能参数须完全响应或优于询价文件要求，除5项标有★的产品功能参数外，其他参数不能出现负偏离；

# 安装与调试

1.安装前确认硬件设备与软件版本的匹配性。

2.严格按照安装说明进行硬件设备的安装与连接。

3.进行软件调试，确保各项功能正常运行。

4.对拼接控制系统进行压力测试，模拟实际运行场景。

# 质保、售后服务与技术支持

1.供应商在中标后，必须成立专业的项目团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的专业人才参加本项目的建设。

2.免费质保期：自项目验收合格之日起3年，并提供原厂质保函。

3.供应商应提供系统的使用培训，确保值班人员能够熟练操作。同时，提供3年的技术支持服务，解决使用过程中可能出现的问题。

4.供应商选择适宜的运输方式，并承担相关的运输费用。运输过程中，货物损毁、灭失或与不特定第三方产生侵权等各种风险，均由供方承担责任。

# 项目管理与验收

1.制定详细的项目实施计划，确保项目按时完成。

2.设立项目负责人，负责项目的全程跟进与协调。

3.按照合同约定的验收标准进行系统验收，确保项目质量。

# 付款方式

项目实施完成、验收后并且供应商向采购人开具发票后10日内，采购人向供应商支付合同总价款的95%，剩余5%做为质保金，在产品验收合格之日满一年后，产品未发生质量问题的，采购人于一个月内一次性支付剩余款项（无息）。

# 供货时间及地点

1.供货时间：合同生效后7个工作日内完成供货、安装及调试工作，具体时间以采购人通知为准，货物交付并经采购人验收合格后，所有权即转移至采购人。

2.供货地点：采购人指定地点。